## Slide 1: Alhálózatokra bontás

## Slide 2: A következő címet kaptuk: 192.168.10.127 /24
Milyen típusú cím ez, amit kaptunk?
  Hálózat címe?
  Állomás címe?
  Szórási cím?
Megoldás: Átváltjuk a /24 maszkot decimálisra: 24 db egyes balról jobbra 11111111 11111111 11111111 00000000 255.255.255.0
A táblázat a maszk 3. oktettjét jelenti A 255 megmutatja, hogy a hálózat címe 1 -el fog növekedni. A következő hálózat címe: 192.168.11.0 Állomás cím tehát a 192.168.10.127
Dec. érték | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 hatványai | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
maszk | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255

## Slide 3: A következő címet kaptuk: 192.168.10.127 /24
Mi ennek a hálózatnak a hálózat és szórási címe?
Mennyi állomás van a hálózatban? A maszk a 3. oktetig terjed (24), 8 bit marad állomás résznek.
2^8-2 = 254db állomáscím
192.168.10.0 hálózatcím (állomás bitek 0 értékűek)
192.168.10.255 szórási cím (állomás bitek 1 értékűek)
Következő hálózat cím: 192.168.11.0
Dec. érték | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 hatványai | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
maszk | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
8bit h. | 8bit h. | 8 bit h. | 8bit á.

## Slide 4: A következő címet kaptuk: 192.168.10.127 /24
Oszd fel a hálózatot több alhálózatra úgy, hogy a következő számú állomást lehessen bennük megcímezni:
L1:122
L2:52
L3:20
L4:13
L5:5
L6:192.168.10.64/30, ezt már felhasználták egy hálózatban.
Dec. érték | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 hatványai | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maszk | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255

## Slide 5: A következő címet kaptuk: 192.168.10.127 /24
Írd le az L4 alhálózat tulajdonságait:
Hálózat címe:
Első használható cím:
Utolsó használható cím:
Szórási cím:
Alhálózati maszk:
Állomásoknak kiosztható címek száma:
Dec. érték | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 hatványai | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maszk | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255

## Slide 6: A következő címet kaptuk: 192.168.10.127 /24
Megoldás: A hálózat címeinek száma csak kettő valamely hatványa lehet. Választani kell a táblázatból egy olyat, amibe „belefér.” Állomások száma>=2hatványa -2
L1:122 (128 -2)
L2:52 (64-2)
L3:20 (32-2)
L4:13 (16-2)
L5:5 (8-2)
L6:192.168.10.64/30, ezt már felhasználták egy hálózatban.
Dec. érték | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 hatványai | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0
 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 0 | 0
maszk | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
A táblázat most az utolsó oktetet szimbolizálja, mert az állomás részt osztjuk fel további alhálózatokra, amelyekben kevesebb állomás van az eredeti hálózaténál, de teljes számuk nem lehet annál nagyobb.

## Slide 7: A következő címet kaptuk: 192.168.10.127 /24
Következő lépésben rajzolunk egy négyzetet, és beleírjuk a hálózat és a szórás címét.
Ez jelenti a hálózatot, az összes benne lévő címmel. Ez így 256db cím, 8 bit.
192.168.10.1
192.168.10.2
...255, ami a szórási cím
A maszk /24
192.168.10.0 h.
192.168.10.255 sz.
/24

## Slide 8: A következő címet kaptuk: 192.168.10.127 /24
Következő lépésben felosztjuk ezt a hálózatot -elveszünk egy bitet az állomás részből, így létrejön két hálózat /25 maszkkal.
A táblázat az utolsó oktet, egy bitet elveszünk balról, ami megmutatja, hogy a következő hálózat 128 -nál kezdődik, ezt beírjuk.
A szórási címe az előző hálózatnak eggyel kisebb, ezt is beírjuk.
192.168.10.0 h.
192.168.10.255 sz.
/25
/25
Dec. érték | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 hatványai | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0
 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 0 | 0
maszk | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
192.168.10.128 h.
192.168.10.127 sz.

## Slide 9: A következő címet kaptuk: 192.168.10.127 /24
Valamelyik rész az L1 -es hálózat lesz.
Mivel L6:192.168.10.64/30 a bal oldali tartományban van, így L1 a jobb oldali részt fogja elfoglalni.
192.168.10.0 h.
192.168.10.255 sz.
/25
/25
Dec. érték | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 hatványai | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0
 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 0 | 0
maszk | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
192.168.10.128 h.
192.168.10.127 sz.
L1

## Slide 10: A következő címet kaptuk: 192.168.10.127 /24
Következő lépésben felosztjuk ezt a hálózatot -elveszünk egy bitet az állomás részből, így létrejön két hálózat /26 maszkkal.
A táblázat az utolsó oktet, egy bitet elveszünk balról, ami megmutatja, hogy a következő hálózat 64 -nél kezdődik, ezt beírjuk.
A szórási címe az előző hálózatnak eggyel kisebb, ezt is beírjuk.
192.168.10.64 h.
192.168.10.255 sz.
/26
/25
Dec. érték | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 hatványai | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0
 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 0 | 0
maszk | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
192.168.10.128 h.
192.168.10.127 sz.
L1
/26
192.168.10.0 h.
192.168.10.63 h.

## Slide 11: A következő címet kaptuk: 192.168.10.127 /24
Valamelyik rész az L2 -es hálózat lesz.
Mivel L6:192.168.10.64/30 a lenti tartományban van, így L2 a bal felső részt fogja elfoglalni.
192.168.10.64 h.
192.168.10.255 sz.
/26 L2
/25
Dec. érték | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 hatványai | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0
 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 0 | 0
maszk | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
192.168.10.128 h.
192.168.10.127 sz.
L1
/26
192.168.10.0 h.
192.168.10.63 h.

## Slide 12: A következő címet kaptuk: 192.168.10.127 /24
Következő lépésben tovább osztjuk a bal lenti hálózatot -elveszünk egy bitet az állomás részből, így létrejön két hálózat /27 maszkkal.
Még egy bitet elveszünk balról az állomás rész rovására, ami megmutatja, hogy a következő hálózat címe 32 -vel több, 192.168.10.96
A szórási címe az előző hálózatnak eggyel kisebb, ezt is beírjuk.
192.168.10.64 h.
192.168.10.255 sz.
/26 L2
/25
Dec. érték | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 hatványai | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0
 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 0 | 0
maszk | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
192.168.10.128 h.
192.168.10.127 sz.
L1
/27
192.168.10.0 h.
192.168.10.63 sz.
/27 L3
192.168.10.96 h.
192.168.10.95 sz.

## Slide 13: A következő címet kaptuk: 192.168.10.127 /24
Következő lépésben tovább osztjuk a bal hálózatot -elveszünk egy bitet az állomás részből, így létrejön két hálózat /28 maszkkal.
A táblázat megmutatja, hogy a következő hálózat címe 16 -al több, 192.168.10.80
A szórási címe az előző hálózatnak eggyel kisebb, ezt is beírjuk. (.79)
192.168.10.64 h.
192.168.10.255 sz.
/26 L2
/25
Dec. érték | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 hatványai | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0
 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 0 | 0
maszk | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
192.168.10.128 h.
192.168.10.127 sz.
L1
/28
192.168.10.0 h.
192.168.10.63 sz.
/27 L3
192.168.10.96 h.
192.168.10.95 sz.
/28 L4
192.168.10. 79 sz.
192.168.10.80

## Slide 14: A következő címet kaptuk: 192.168.10.127 /24
Következő lépésben tovább osztjuk a hálózatot -elveszünk egy bitet az állomás részből, így létrejön két hálózat /29 maszkkal.
A táblázat megmutatja, hogy a következő hálózat címe 8 -al több, 192.168.10.72
A szórási címe az előző hálózatnak eggyel kisebb, ezt is beírjuk. (.71)
192.168.10.64 h.
192.168.10.255 sz.
/26 L2
/25
Dec. érték | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 hatványai | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0
 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 0 | 0
maszk | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
192.168.10.128 h.
192.168.10.127 sz.
L1
/29 L6
192.168.10.0 h.
192.168.10.63 sz.
/27 L3
192.168.10.96 h.
192.168.10.95 sz.
/28 L4
192.168.10. 79 sz.
192.168.10.80
/29 /L5
192.168.10.72 h.
192.168.10.71 sz.

## Slide 15: A következő címet kaptuk: 192.168.10.127 /24
L6 úgy keletkezik, hogy még egy bitet el kell venni, ekkor tartunk a /30 -as maszknál.
A táblázat megmutatja, hogy a következő hálózat címe 4 -e több: 192.168.10.68 Ez a hálózat nem jelölt, de ugyanakkora, mint L6.
L6 szórási címe ennél eggyel kevesebb, 192.168.10.67
.64
192.168.10.255 sz.
/26 L2
/25
Dec. érték | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 hatványai | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0
 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 0 | 0
maszk | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
192.168.10.128 h.
192.168.10.127 sz.
L1
/30 L6
192.168.10.0 h.
192.168.10.63 sz.
/27 L3
192.168.10.96 h.
192.168.10.95 sz.
/28 L4
192.168.10. 79 sz.
192.168.10.80
/29 /L5
192.168.10.72 h.
.71
.68
.67

## Slide 16: A következő címet kaptuk: 192.168.10.127 /24
Írd le az L4 alhálózat tulajdonságait, az ábrából most már kiolvasható:
Hálózat címe: 192.168.10.80
Első használható cím: 192.168.10.81
Utolsó használható cím: 192.168.10.94
Szórási cím:192.168.10.95
Alhálózati maszk: /28 255.255.255.224
Állomásoknak kiosztható címek száma: 32-2=30
Dec. érték | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
2 hatványai | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
maszk | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255